## Slide 1: DFT és FFT
Notes: Spektrumanalízis DIGITÁLIS módon
Analóg is létezik, használják, de nem téma most

## Slide 2
Notes: Jel -> spektrum
MV -> spektrum, aliasing
DFT: MV jel spektrumát pontokban közelíti
Nem mindig ilyen szépen
N minta -> N pont
-Fs/2 és Fs/2 között közelíti jól az eredetit
Véges minta, véges frekvencia -> mindig lesz hiba

## Slide 3: DFT vs DTFS
DTFS
Csakis periodikus jelre
Az eredeti jel hibátlanul előállítható
DFT
Bármilyen jelre értelmezhető
Csak közelíti az eredeti jelet és annak spektrumát
(de a diszkrét jelet teljes egészében visszaadja)
Notes: Ismét L minta -> L minta
Fs -> hossza, L -> felbontás
Normalizáló faktor csak konvenció

## Slide 4: Milyen jel is ez?
Notes: Extrém példa, mutatja hogy nagyon nem mindegy hogy mennyit látunk a jelből

## Slide 5: Hibák
- Aliasing – átlapolódás –a mintavételezés okozza
- Spektrumszivárgás – ablakozás okozza
- Sáv- és időkorlátoltság egyszerre nem lehetséges
- Zaj

## Slide 6
Notes: Spektrumszivárgás
Ablakozott jel -> kiterjesztett jel DTFT spektruma -> DFT közelíti, a spektrum szétkenődik

## Slide 7
Notes: 1% Zaj -> ránézésre nem is látszik -> noise floort emeli
Levágás -> „kiszűrtük” a zajt
Létező technika

## Slide 8: FFT
- Szummák számítása lépés
- Szétválogatás páros és páratlan indexű mintákra
(általában )
Notes: Van hatékonyabb mint N^2
Szétválogatás utan részfft
Hogy csináljuk meg? FFT-vel!
2^N-t csak a rekurzió után

## Slide 9: Rekurzió (Radix 2 DIT Cooley–Tukey)
Az előzőből még nem látszik hogy miért hatékonyabb mint egy sima szumma.
Dimenzióhiba!
Periodicitás -> megvan miért hatékony!
Notes: Nem számolja ki ugyanazt kétszer
Even és Odd részek
Recurrance relation

## Slide 10: FFT: rekurziómentesen
Notes: Első ábra konkrétan wiki, második saját
BIT SWAP-ok elmagyarázása

## Slide 11: Kódrészletek
Notes: Bit swap DSP processzorokon beépítve
Python cserélget 2 buffert

## Slide 12: Alkalmazások
  Jelfeldolgozás
  Hangtechnika
  Differenciálegyenletek numerikus megoldása
  Filter bankok
  SDR
  Polinomok, egész számok szorzása
  Vezetéknélküli adatátviteli modulációk
  Hangok, képek tömörítése
Notes: Wikin kecisok infó, de az sem mind
Filter bank -> konvolúció
SDR: rádiózás
Vezetéknélküli: WIFI, Bluetooth
Tömörítés: nem rleváns részek eldobása

## Slide 13: Vízesés
Notes: SDR
Irányok elmagyarázása

## Slide 14: Animációk
Notes: E^jvalami -> kör
Szorzó -> méret + fázis
Összegzés = egymásra rakás

## Slide 15: Animációk

## Slide 16: Animációk

## Slide 17: Animációk

## Slide 18: Animációk

## Slide 19: Források / further reading
Using the Discrete Fourier Transform to approximate the Continuous-Time Fourier Transform /DSP illustrations/
Discrete Fourier Transform on Wikipedia
Fast Fourier Transform on Wikipedia
Spectral leakage on Wikipedia
BobK’s „Spectral leakage caused by "windowing".svg” and corresponding matlab/octave code (used in spectral leakage article)
The Fast Fourier Transform (FFT): Most Ingenious Algorithm Ever? /Reducible/
Epicycles, complex Fourier series and Homer Simpson's orbit /Mathologer/ But what is a Fourier series? From heat flow to drawing with circles | DE4 /3Blue1Brown/
Cooley–Tukey FFT algorithm on Wikipedia